## Slide 1
Ground Truth
Predicted Image
IoU
FP
TP
FN

## Slide 2
電動義手の課題
重量が大きい
筋電の制御が難しい
パーソナルロボットの課題
大きくて危ない
環境が固定化
目的・要求仕様
小型で携帯可能な自律型ロボットハンド
試作1号機
仕様
自由度
2
環境把握能力
赤色の面積値とその重心
制御方法
強化学習
大きさ・重さ
スマホ+α
仕様
自由度
4
環境把握能力
一般物体検出
制御方法
比例制御＋ルールベース
大きさ・重さ
1号機+DL-Box
試作2号機
今後の展望 3号機
仕様
自由度
4
環境把握能力
赤色の面積値とその重心
制御方法
比例制御＋ルールベース
大きさ・重さ
JetsonNano
結論
小型化できた
自律制御できた
携帯性が失われた

## Slide 3
1号機アーキテクチャ
色抽出
Arduino
アクチュエータ
Q-Leaning
電池
(6V)
面積と重心
スマホ
電源
(3V)
シリアル通信
delay(1sec)
RGB画像

## Slide 4
2号機アーキテクチャ①
比例制御
Depth Camera
Depth画像
RGB画像
Mask R-CNN
Mask
Arduino
DCモーター
ロボット
中心軸
対象物
との距離
重心
重心
−
< 17cm
≧ 17cm
②

## Slide 5
2号機アーキテクチャ②
Depth Camera
RGB画像
Depth画像
物体領域抽出
重心
Arduino
アクチュエータ
ロボット
中心軸
≧ 10%
対象物
との距離
サーボ
（ラック＆ピニオン）
ピクセル
カウント値
< 10%
1. 1.5秒直進
2. グリップ閉じる
3. 持ち上げる

## Slide 6
2号機アーキテクチャ③
比例制御
Depth Camera
Depth画像
RGB画像
ArUco
マーカー座標
Arduino
DCモーター
ロボット
中心軸
対象物
との距離
②
−
腕を下げる
グリップ開放
< 17cm
≧ 17cm

## Slide 7: 2号機アーキテクチャ①認識・接近
電源
（5V）
RealSense
Mask R-CNN
重心を計算
Arduino
DCモーター
ロボット
中心軸
対象物との
距離算出
重心座標
重心座標
−
False
True
②
DL-Box
対象物
との距離
≧16 cm
比例制御
Notes: ループで回してることがわかるように色や太さを変える

## Slide 8: 2号機アーキテクチャ②把持
RealSense
RGB画像
Depth画像
物体領域抽出
重心
Arduino
サーボとDCモーター
ロボット
中心軸
≧ 10%
対象物
との距離
腕の位置を調整
ピクセル
カウント値
< 10%
1. 1.5秒直進
2. グリッパー閉じる
3. 持ち上げる
Notes: ①から②へ

## Slide 9: 2号機アーキテクチャ③帰還
比例制御
Depth Camera
Depth画像
RGB画像
ArUco
マーカー座標
Arduino
DCモーター
ロボット
中心軸
対象物
との距離
−
腕を下げる
グリップ開放
< 17cm
≧ 17cm
ホームポジションの写真を載せる

## Slide 10: 2号機アーキテクチャ③帰還
RealSense
ArUco
Arduino
マーカーとの
距離算出
マーカー座標
制御信号
False
True
マーカー
との距離
≧17 cm
比例制御
DL-Box
1. 腕を下げる
2. グリッパー開
電源（5V）
サーボ
DCモーター
モバイルバッテリー

## Slide 11: アーキテクチャ
色抽出
Arduino
DCモーター（車輪）
サーボ（指）
Q-Leaning
電池
(6V)
電源
(3V)
シリアル
通信
delay(1sec)
カメラ
取得画像
面積と重心を算出
マスク画像
スマートフォン
面積値，重心座標
制御信号

## Slide 12: アーキテクチャ全体像
①認識
・接近
認識：Mask R-CNN
モーター制御：重心を目標とした比例制御
モーター制御：重心を把持するルールベース
認識：ARマーカー（ArUco）
モーター制御：ARマーカーを目標とした比例制御
②把持
③帰還

## Slide 13: 2号機アーキテクチャ①認識・接近
電源（5V）
RealSense
Mask R-CNN
重心を計算
Arduino
DCモーター（車輪）
対象物との
距離算出
重心座標
制御信号
False
True
②把持
対象物
との距離
≧16 cm
比例制御
DL-Box
電源（5V）
Notes: ループで回してることがわかるように色や太さを変える

## Slide 14: 2号機アーキテクチャ②把持
電源（5V）
RealSense
物体領域抽出
重心を計算
Arduino
サーボ（グリッパ・腕）
DCモーター（車輪）
対象物との
距離算出
重心座標
制御信号
False
True
ピクセル
カウント値
≧10%
腕の位置調整
DL-Box
1. 1.5cm直進
2. グリッパー閉
3. 持ち上げる
モバイルバッテリー
距離
マスク 画像
③帰還
電源（5V）
反射しないテーブルで取り直す
Notes: ①から②へ

## Slide 15: 2号機アーキテクチャ③帰還
RealSense
ArUco
Arduino
マーカーとの
距離算出
マーカー座標
制御信号
False
True
マーカー
との距離
≧17 cm
比例制御
DL-Box
1. 腕を下げる
2. グリッパー開
電源（5V）
サーボ（グリッパ・腕）
DCモーター（車輪）
モバイルバッテリー
電源（5V）

## Slide 16
Camera
Wheel
Servo
Phone
26 cm
9 cm

## Slide 17
カメラの座標系に従う
z
x
y
z
y
x

## Slide 18
1号機
2号機
1号機
2号機

## Slide 19
22 cm
9.5 cm
Rubber
Battery
Vertical swing
0°~80°
Horizontal slide
0~40 mm
Grasp
0°~50°
RealSense
Wheel

## Slide 20
z
x
y
y
x
z

## Slide 21
9 cm
26 cm
y
z
x
9 cm
26 cm
y
z
x

## Slide 22
9.5 cm
22 cm
y
z
x
9.5 cm
22 cm
y
z
x

## Slide 23
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm